САДРЖАЈ

1	УВОД	1

1.1	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА	1

1.1.1	Правни основ	1

1.1.2	Плански основ	3

1.2	ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА	7

2	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	9

2.1	ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	9

2.2	ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ	9

2.3	ОПРЕМЉЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ	10

2.4	ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10

2.5	ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, УСЛОВИ И ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПУНИТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ	13

2.6	СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	13

3	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	14

3.1	ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	14

3.1.1	Врста и намена објеката који се могу градити под условима одређеним планом	14

3.1.2	Услови за формирање грађевинских парцела – план парцелације и препарцелације	14

3.1.3	Регулационе и грађевинске линије и њихов међусобни однос	15

3.2	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ЦЕЛИНУ I	15

3.3	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ЦЕЛИНУ II	17

3.4	УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18

3.4.1	Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну средину	19

3.5	УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА	20

3.5.1	Услови заштите природних добара	20

3.5.2	Услови заштите културних добара	20

3.5.3	Посебни услови заштите природних и културних добара	20

3.6	УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ	20

4	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ	21

# УВОД

ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'', Зрењанин по захтеву Града Зрењанина израдила је Програм за израду урбанистичког плана коридора локалног пута Зрењанин – Лукино село, на који је Комисија за планове Града Зрењанина дала позитивно мишљење.

На седници Скупштине Града Зрењанина, одржаној 15.05.2009, донета је Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације коридора локалног пута Зрењанин – Лукино Село (бр. 06-72-6/09-I-10-01 од 15.05.2009).

Поменута Одлука донета је на основу Програма за израду урбанистичког плана локалног пута Зрењанин – Лукино Село, који је израђен октобра 2005. године тј. пре доношења новог Закона о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005), када је важила подела јавних путева на магистралне, регионалне и локалне путеве.

Након усвајања Закона о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005) важи подела јавних путева на: државне путеве првог реда, државне путеве другог реда, општинске путеве и улице. У складу са тим промењен је и назив Плана који је имао у поменутој Одлуци у План детаљне регулације коридора општинског пута Зрењанин- Лукино Село.

## ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

### Правни основ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације коридора општинског пута Зрењанин- Лукино Село, чине:

- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр. 47/2003 и 34/2006)

- Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид (Службени гласник Републике Србије бр. 12/2004)

- Уредба о заштити специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' (Службени гласник Републике Србије бр. 56/1994 и 86/2005)

- Решење о претходној заштити подручја предвиђених за проширење граница Специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' (Службени гласник Републике Србије бр. 23/2009)

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације коридора локалног пута Зрењанин – Лукино Село (бр. 06-72-6/09-I-10-01 од 15.05.2009).

Основ за планирана решења, дата Планом детаљне регулације коридора општинског пута Зрењанин- Лукино Село, чине:

- Закон о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005)

- Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима (Службени лист СФРЈ бр. 50/1988, 80/1989, 29/1990, 11/1991 и Службени гласник СРЈ бр. 34/1992, 13/1993)

- Закон о водама (Службени гласник Републике Србије бр. 46/1991, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 54/1996 и 101/2005)

- Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Србије бр. 62/2006 и 41/2009)

- Закон о експропријацији (Службени гласник Републике Србије бр. 53/1995 и Службени гласник СРЈ 16/2001)

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004)

- Закон о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004 и 36/2009)

- Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004 и 36/2009)

- Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Србије бр. 71/1994)

- Закон о туризму (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009)

- Закон о заштити природе (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009)

- Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009)

- Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009).

Приликом израде Плана детаљне регулације коридора општинског пута Зрењанин – Лукино Село, сви услови добијени од надлежних предузећа, институција и завода уграђени су и то:

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, бр. 283-1/05 од 11.10.2005.

- Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, бр. 119-501-00868/2005-4 од 23.05.2005.

- Министарство одбране, сектор за материјалне ресурсе, управа за инфраструктуру, бр. 4358-2 и 4358-3 од 26.09.2005.

- Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, сектор за санитарни надзор, одељење у Зрењанину, бр. 107-53-2146/2005-10 од 26.09.2005.

- Завод за заштиту природе Србије, бр. 03-368/2 од 31.07.2005.

- Телеком Србија, бр. 01-3-776 од 22.06.2005.

- Министарство унутрашњих послова, секретаријат у Зрењанину, одсек противпожарне заштите, бр. 217-68/05 од 26.05.2005.

- Републичка дирекција за путеве, бр. 02-540/1 од 26.05.2005.

- Електровојводина, бр. 2605/2 од 31.05.2005.

- ЈВП ''Воде Војводине'', бр. 02-795/4 од 25.07.2005.

Од надлежних предузећа, институција и завода од којих су тражени услови за израду предметног Плана, једино ЖТП ''Београд'', одсек за развој и инвестиције нису доставили своје услове.

### Плански основ

Плански основ израду Плана детаљне регулације коридора општинског пута Зрењанин- Лукино Село, чине:

- Просторни план Републике Србије (Службени гласник Републике Србије бр. 13/1996)

- Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' (усвојен на седници Скупштине АП Војводине одржаној 28.05.2009)

- Просторни план општине Зрењанин (Службени лист општине Зрењанин бр. 5/1987 и 2/1992)

- ГП Зрењанин 2006 – 2026 (Службени лист општине Зрењанин бр. 19/2007 и 1/2008 и Службени лист града Зрењанина 24/2008).

Укупна дужина трасе предметног пута је око 2800m и са аспекта просторно – планске и урбанистичке документације вишег реда простире се кроз:

- ГП Зрењанин 2006 – 2026 у дужини око 20m

- Просторни план општине Зрењанин у дужини око 50m

- Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' у дужини око 2730m.

Према ГП Зрењанин 2006 – 2026 Улица Ослобођења, на којој и почиње траса предметног пута, категорисана је као улица II реда. Улице II реда служе за повезивање појединих делова града међусобно и са централном градском зоном као и за повезивање града са приградским насељима тј. оне представљају делове траса општинских путева који пролазе кроз град Зрењанин.

Према Просторном плану општине Зрењанин предвиђа се да се путна мрежа града Зрењанина растерети одређених токова изградњом Обилазног пута око Зрењанина, Банатске магистрале и изградњом свих општинских путева.

Према Просторном Плану подручја посебне намене специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' планира се задржавање свих постојећих саобраћајних капацитета, с тим да се реконструишу и уклопе у нову функционално – саобраћајну матрицу овог простора и окружења. Ове саобраћајнице ће кумулисати сав интерни саобраћај ка даљем окружењу и на њега ће се надовезивати сви остали путеви овог простора у затворени систем саобраћајница различитог хијерахијског нивоа. Овај концепт уређења саобраћајница утиче да се формира нова јединствена саобраћајна матрица која у потпуности побољшава све везе простора Резервата.

Будућа изградња саобраћајних капацитета у оквиру Просторног плана је усмерена на подизање квалитета приступних веза овог простора са окружењем, на нивоу рационалног улагања у ове капацитете.

У оквиру саобраћајне инфраструктуре планира се изградња општинског пута Зрењанин – Лукино Село, који би заједно са планираним општинским путем Перлез – Бело Блато, а преко постојећег општинског пута Бело Блато – Лукино Село, иницирао повећање привредног развоја и постизање позитивних економских ефеката за та насеља.

Траса предметног пута налази се у оквиру подручја другог степена заштите специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' и у оквиру подручја Мужљански рит које је обухваћено Решењем о претходној заштити подручја предвиђених за проширење граница Специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' (Службени гласник Републике Србије бр. 23/2009), а за које важи исто режим другог степена заштите.

На овом подручју предлажу се режими заштите који омогућавају унапређење и побољшање општих еколошких услова за очување специјалних природних вредности, ограничено коришћење природних добара и презентацију.

Траса предметног пута пролази кроз IBA подручје, тј. подручје значајно за птице Европе.

слика 1: ППППН  СРП ''Стари Бегеј - Царска Бара'' – Намена простора

слика 2: ППППН  СРП ''Стари Бегеј - Царска Бара'' – Функционална подручја, мрежа насеља и инфраструктурни системи

слика 3: ППППН  СРП ''Стари Бегеј - Царска Бара'' – Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара

## ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Обухват плана чине:

| кат. парцела | кат. општина | укупна површина [m2] | површина обухваћена планом [цела/део] | корисник/власник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12219 | Зрењанин 1 | 14147 | део | Град Зрењанин |
| 12197/1 | Зрењанин 1 | 732 | цела | Ладик Имре |
| 12197/2 | Зрењанин 1 | 1451 | цела | Олас Катица и Јожеф |
| X | Зрењанин 1 | N | део | Град Зрењанин |
| 1001 | Мужља | 3468 | део | ЗЗ ''Мужљански ритови'' |
| 1002 | Мужља | 61427 | део | ЗЗ ''Мужљански ритови'' |
| 2025 | Лукино Село | 40105 | цела | Град Зрењанин |
| 527 | Лукино Село | 23801 | део | РГ ''Ечка'' |
| 501 | Лукино Село | 30448 | део | Келемен Јожеф |
| 503 | Лукино Село | 59339 | део | Бугар Примус |
| 532 | Лукино Село | 1121 | део | РГ ''Ечка'' |
| 528 | Лукино Село | 70970 | део | РГ ''Ечка'' |
| 555 | Лукино Село | 16427 | део | Тири Марија, Андраш и Михаљ |
| 556 | Лукино Село | 15896 | део | Римокатоличка црквена општина, Ечка |
| 605 | Лукино Село | 12973 | цела | Град Зрењанин |
| 2064 | Ечка | 4852 | део | Село Ечка, Ечка |
| 2065 | Ечка | 478989 | део | Село Ечка, Ечка |
| укупна површина обухваћена планом | 89907 |  |

Опис границе почиње од граничне преломне тачке 1, а то је најсевернија преломна тачка и она се налази на углу улице Киш Ернеа и Улице Ослобођења. Од граничне преломне тачке број 1 граница иде у правцу југоистока и пресеца Улицу Ослобођења све до граничне преломне тачке 2. Гранична преломна тачка 2 је тромеђа коју чине Улица Ослобођења и парцеле катастарски број 12196/1 и 12197/1. Граница даље иде граничном линијом између парцела карастарски број 12196/1 и 12196/2 са парцелама катастарски број 12197/1 и 12197/2 све до граничне преломне тачке 3. У граничној преломној тачки 3 граница се ломи за око 320( и наставља у правцу северозапада граничном линијом парцеле катастарски број 12197/2 која је уједно и граница К.О. Зрењанин I  и КО Мужља у дужини од 70m све до граничне преломне тачке 4. У граничној преломној тачки 4 граница се ломи за око 300( и наставља у правцу југа и пресеца парцеле катастарски број 1001 и 1002 КО Мужља у дужини од 150m све до граничне преломне тачке 5. Гранична преломна тачка број 5 је тромеђа парцеле катастарски број 1002 у КО Мужља и парцела катастарски број 1501 и летњег пута парцела катастарски број 2025 КО Лукино Село. Граница иде даље у правцу југа левом страном летњег пута парцела катастарски број 2025 К.О. Лукино Село све до граничне преломне тачке 6. Гранична преломна тачка број 6 је тромеђа коју чине летњи пут, парцела катастарски број 2025 и парцеле катастарски број 2066/1 и 2065 где се граница ломи у граничној преломној тачки 6 и то за око 160(. Граница даље наставља у правцу југоистока дужином од 185m, пресеца парцелу катастарски број 2065, а све до пољског пута, парцела катастарски  број 2064 тј. до граничне преломне тачке 7. У граничној преломној тачки број 7 граница се ломи за око 145( пресеца канал, парцела катастарски број 527 као и катастарске парцеле број 501 и 503, па пресеца сифон канала, парцела катастарски број 528 (гранична преломна тачка 8) до граничне преломне тачке 9. Од граничне преломне тачке број 9 граница наставља јужном страном експроприационе линије сифон канала, парцела катастарски број 528 у дужини од 250m до граничне преломне тачке 10. Гранична преломна тачка 10 је четворомеђа коју чине сифон канал парцела катастарски број 528, летњи пут парцела катастарски број 605 и парцеле катастарски број 557 и 564. Граница даље иде у правцу југа левом страном летњег пута, парцела катастарски број  605, све до граничне преломне тачке 11. У граничној преломној тачки број 10 граница се ломи за око 270( и пресеца летњи пут до граничне преломне тачке број 12 где се поново ломи за око 270( и даље иде у правцу севера десном страном летњег пута, парцела катастарски број 605,  све до граничне преломне тачке 13. У граничној преломној тачки број 13 граница се ломи за око 170( и наставља у правцу сецерозапада, пресеца парцеле катастарски број 556 и 555 све до граничне преломне тачке 14. Гранична преломна тачка 14 је тромеђа коју чине сифон канал, парцела катастарски број 528 и парцеле катастарски број 555 и 554. У граничној преломној тачки број 14 граница се ломи за око 190(, пресеца сифон канал, парцела катастарски број 528 и парцеле катастарски број 532 и 501 све до граничне преломне тачке број 15. У граничној преломној тачки број 15 граница се ломи за око 190( пресеца канал парцела катастарски број 527 све до граничне преломне тачке број 16. У граничној преломној тачки број 16 граница се ломи за око 130( и наставља северном страном експроприационе линије канала, парцела катастарски број 527, у правцу запада пресеца летњи пут, парцела катастарски број 2025, где долази до граничне преломне тачке број 17. У граничној преломној тачки број 17 граница се ломи за око 270( и наставља десном страном летњег пута, парцела катастарски број 2025 у правцу севера све до границе између КО Лукино Село и КО Мужља и долази до граничне преломне тачке 18. У граничној преломној тачки број 18 граница прати границу парцеле катастарски број 1102 КО Мужља, до граничне преломне тачке 19 где се ломи за око 170(, пресеца парцелу катастарски број 1002 КО Мужља и долази до граничне преломне тачке број 20. У граничној преломној тачки 20 граница се ломи за око 270( до граничне преломне тачке 21, а затим прати северну линију експропријације Улице Ослобођења до почетне граничне преломне тачке 1.

# ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

## ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Укупна површина простора обухваћеног планом износи 89907m2.

Јавно грађевинско земљиште чиниће следеће парцеле:

| кат. парцела | кат. општина | површина обухваћена планом [цела/део] |
| --- | --- | --- |
| 12219 | Зрењанин 1 | део |
| 12197/2 | Зрењанин 1 | део |
| X | Зрењанин 1 | део |
| 1001 | Мужља | део |
| 1002 | Мужља | део |
| 2025 | Лукино Село | цела |
| 527 | Лукино Село | део |
| 501 | Лукино Село | део |
| 503 | Лукино Село | део |
| 532 | Лукино Село | део |
| 528 | Лукино Село | део |
| 555 | Лукино Село | део |
| 556 | Лукино Село | део |
| 605 | Лукино Село | цела |
| 2064 | Ечка | део |
| 2065 | Ечка | део |

Укупна површина јавног грађевинског земљишта одређеног Планом износи 88410m2.

Остало грађевинско земљиште чиниће следеће парцеле:

| кат. парцела | кат. општина | површина обухваћена планом [цела/део] |
| --- | --- | --- |
| 12197/1 | Зрењанин 1 | цела |
| 12197/2 | Зрењанин 1 | део |

Укупна површина осталог грађевинског земљишта одређеног Планом износи 1497m2.

## ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ

На простору обухваћеним планом постоје две функционалне целине и то:

- функционална целина I – функционална целина општинског пута Зрењанин – Лукино Село

- функционална целина II – функционална целина намењена за породично становање.

## ОПРЕМЉЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

На простору обухваћеним Планом планира се изградња општинског пута Зрењанина – Лукино Село у дужини од око 2800m.

Траса предметног општинског пута почиње у Улици Ослобођења у Зрењанину, а завршава се у Улици Маршала Тита у Лукином Селу.

На простору обухваћеним Планом не планира се изградња нове комуналне инфраструктуре.

## ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дефинисање стратегије, општих  и посебних услова и циљева заштите животне средине на подручју Плана заснива се на усвојеним стратешким документима у хијерархијски плановима вишег реда, националном и државном нивоу. Кључни значај имају Просторни план Републике Србије, Просторни план општине Зрењанин, Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе ''Стари Бегеј - Царска бара'' и ГП Зрењанина 2006 - 2026.

У  Просторном плану Републике Србије издвојени су основни услови и циљеви заштите животне средине и природе. Закон обавезује да се човеку обезбеди квалитетна животна средина и она подразумева – чист ваздух, довољне количине квалитетне и хигијенски испрвне воде за пиће, рекреацију и производњу, очувано пољопривредно земљиште, екосистеми и биолошка разноврсност, здравствено безбедна храна, уређење насеља и угодност боравка на радном месту и месту становања и да се заустави даља деградација природне средине (ваздуха, вода, земљишта, вегетације и др.) на целој територији Републике. Закон такође подразумева рационално коришћење природних ресурса, заустављање даље деградације природне средине, заштиту, обнову и санацију стања живог света, заштиту природних пејзажа. Један од приоритетних циљева Закона је и подршка васпитним и образовним програмима у области животне средине и природе.

Полазећи од стања животне средине по регионима, као и од потребе планираног развоја привреде, становништва и насеља са заштитом и унапређењем животне средине, Просторним планом по просторно-регионалној диференцијацији животне средине, Зрењанин је лоциран у јужно-бачку и средње - банатску зону – зону јаких индустријских центара што захтева примену различитих врста заштите животне средине:

- гасификацију града и топлификацију централних и стамбених зона

- изградњу обилазнице око Зрењанина

- изградњу ППВ

- изградљу ППОВ

- преузимање мера на међудржавном нивоу, како би се воде што притичу из Румуније довеле у II класу

- контролисану примену хемикалија у пољопривреди.

У  Просторном плану Републике Србије,  Зрењанин је сврстан у  класу великих загађивача локалитета треће категорије загађености  код којих нема прекомерних загађивања токсичним материјама и штетним енергијама, али ће се јављати проблеми угрожавања буком, непријатним мирисима, индустријским и комуналним отпадом и саобраћајем.

План детаљне регулацијеће бити еколошки прихватљив и одржив са аспекта стратешких смерница Просторног плана Републике Србије само ако оне буду дирекно прихваћене и примењене у Плану.

Посебни услови и циљеви  за заштиту животне средине у Плану детаљне регулације коридора општинског пута Зрењанин – Лукино Село дефинисани су приоритетним циљевима заштите Специјалног резервата природе ''Стари Бегеј - Царска бара'', који су базирани на принципу активне заштите у складу са утврђеним режимима, односно са ограниченим начином и обимом коришћења, који ће обезбедити очување биолошке разноврсности и оптимално одржавање основних биолошких функција:

- очување и унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних заједница и хидролошких прилика

- праћење динамике популације чланова фауне, која је недовољно изучена, као неопходног услова за предузимање даљих мера заштите и очувања

- очување изворности и природних одлика барско-мочварног и поплавног дела Старог Бегеја, као и ливадско-степске заједнице на заслањеном земљишту у Ботошком и Фаркаждинском риту

- усклађивање дозвољених видова коришћења природних ресурса (шумарство, лов, риболов и сточарство) у складу са режимом заштите и очувања предметног простора

- обезбедити доследно спровођење законских мера заштите проређених и угрожених биљних врста заступљених на просторима Резервата

- остварити непосредну просторну заштиту одређених карактеристичних станишта и заједница најзначајнијих (реликтних, ендемичних, ретких) врста биљака

- планирати организовану, контролисану и рационалну привредну експлоатацију трске и других биљних врста од привредног значаја, коју треба лоцирати на одређене терене, изводити у одговарајућим деловима вететационог периода и ограничити на дозвољене количине

- очување и унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних заједница и хидролошких прилика, уз спречавање загађивања и уништавања станишта

- праћење динамике популација чланова фауне, која је недовољно истражена и проучена, као неопходног услова за предузимање даљих конкретних мера заштите и унапређивања

- утврђивање основних станишних места репродукције појединих врста и њихово издвајање као резервата за очување генетског фонда

- стриктно спровођење законских мера заштите проређених и угрожених врста фауне

- заштита и спровођење мера заштите на просторима значајним за фауну птица, а који нису заштићени

- израда и спровођење посебних програма заштите и унапређења популација ретких и угрожених врста птица, поготово глобално угрожених, и оних којима се смањила бројност и/или су мање редовно присутне на овом простору

- успоставити редован систем праћења укупног богатства фауне птица овог простора, ефеката фактора угрожавања и мера заштите. Посебно треба спроводити праћење стања гнездећих популација глобално угрожених врста, њихову динамику и трендове

- подстицати постепени прелазак на органску производњу у циљу очувања природних вредности СРП ''Стари Бегеј – Царска бара''

- спроводити едукацију локалне заједнице о предностима пласмана и коришћења органски произведене здраве хране

- у производњи користити искључиво биолошке препарате

- ширење пољопривредних површина строго треба спречити како би се очувале природне вредности Резервата.

Услови за заштиту животне средине дефинисани у оквиру Просторног плана општине Зрењанин чине основу за циљеве дефинисане Планом детаљне регулације коридора општинског пута Зрењанин – Лукино Село.

Услови и циљеви за заштиту природе и  животне средине у Просторном плану општине Зрењанин односе се на  заштиту вода, ваздуха и земљишта и подразумевају спречавање даљег загађивања и довођење у реалне границе постојећег реализацијом следећих активности:

- утврдити све загађиваче, извршити њихову категоризацију и у складу са важећим прописима и техничким достигнућима одредити начин и време престанка загађивања околине

- отпадне воде из индустрије и домаћинстава упуштати у водотокове након пречишћавања

- смеће из домаћинстава одлагати на депоније које су лоциране на погодним местима, код депонија преимењивати прописану технологију, простор депоније оградити

- пошумљеност подручја повећати на 6%.

Концепт заштите животне средине у Генералном плану Зрењанина 2006 – 2026. формиран је сагледавањем могућих конкретних утицаја свих комплекса у граду на ближе и даље окружење,  чиме су се извели неоспорни закључци и нашла евентуална решења за ограничавање негативних тј. увећање позитивних утицаја  на животну средину. Концептом заштите животне средине фокусиране су мере, услови и инструменти за: одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића, такође и за спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине

Планско решење простора који је обухваћен ГП-ом,  поред својих урбанистичко просторних захтева, усмериће инвеститора и на технологије које ће омогућити заштиту животне средине, као и на мере које ће се предузети за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину. То подразумева обухватање мера које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и рокове за њихово спровођење, обухватање  мера у  плановима  и програмима на нижем хијерархијском нивоу тј. у потребним стратешким проценама утицаја на животну средину тих планова и процене утицаја евентуално примењених технологија.

Основни циљеви заштите животне средине дефинисани у Генералном плану Зрењанина су: заштита квалитета ваздуха,  заштита од комуналне буке, заштита површинских вода, подизање квалитета воде за пиће, управљање отпадним материјама, спречавање зооноза, повећати ниво пошумљености,  спречавање загађивања земљишта, санација екоурбанистичких проблема.

На основу општих и посебних циљева, имајући у виду наведене чињенице, ниво планског документа -  план детаљне регулације, просторни обухват плана, број активности које се планирају на простору обухваћеном планом, као и стање животне средине на посматраном подручју, треба  извршити избор индикатора по „кор“ принципу тако да се  односе на квалитет ваздуха, воде, земљишта и нивоа буке. Водити рачуна да и ти основни индикатори буду мерљиви и праћени од стране надлежних институција.

## ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, УСЛОВИ И ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПУНИТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ

Поред услова предвиђених Законом о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр. 47/2003 и 34/2006) и Правилником о садржини и начину издавања одобрења за изградњу и садржини пријаве почетка извођења радова (Службени гласник Републике Србије бр. 60/2003) потребно је и:

- израдити урбанистичке пројекте парцелације и препарцелације

- спровести експропријацију

- у складу са Законом о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Србије бр. 62/2006 и 41/2009) извршити промену намене пољопривредног земљишта.

## СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

| опис радова | јединица количине | количина | цена по јединици количине (дин) | УКУПНО (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| насипање трасе пута песком | m3 | 34230 | 1000 | 34.230.000,00 |
| израда пројектно – техничке документације |  |  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| изградња пута | m2 | 15915 | 3200 | 50.928.000,00 |
| изградња моста 1 | m2 | 256 | 52500 | 13.440.000,00 |
| изградња моста 2 | m2 | 152 | 52500 | 7.980.000,00 |
| уградња пропуста (800mm | m | 20 | 2000 | 40.000,00 |
| насипање рибњака | m3 | 2000 | 1000 | 2.000.000,00 |
| експропријација | m2 | 33489 | 80 | 2.679.120,00 |
|  |  |  | УКУПНО (дин) | 112.797.120,00 |

# ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

## ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

### Врста и намена објеката који се могу градити под условима одређеним планом

У функционалној целини I планира се изградња општинског пута Зрењанин – Лукино Село.

У функционалној целини II могу се градити стамбени, пословни, стамбено – пословни, производни и помоћни објекти.

### Услови за формирање грађевинских парцела – план парцелације и препарцелације

На простору обухваћеним Планом планира се формирање 12 нових грађевинских парцела (Лист 4):

- новоформирана грађевинска парцела 1 формира се од дела грађевинске парцеле бр. 12197/2 КО Зрењанин 1

- новоформирана грађевинска парцела 2 формира се од дела грађевинске парцеле бр. 12197/2 КО Зрењанин 1

- новоформирана грађевинска парцела 3 формира се од дела парцеле X

- новоформирана грађевинска парцела 4 формира се од делова катастарских парцела бр. 1001 и 1002 КО Мужља

- новоформирана грађевинска парцела 5 формира се од дела катастарске парцеле 2065 КО Ечка

- новоформирана грађевинска парцела 6 формира се од дела катастарске парцеле 2064 КО Ечка

- новоформирана грађевинска парцела 7 формира се од дела катастарске парцеле бр. 527 КО Лукино Село

- новоформирана грађевинска парцела 8 формира се од дела катастарске парцеле бр. 501 КО Лукино Село

- новоформирана грађевинска парцела 9 формира се од дела катастарске парцеле бр. 532 КО Лукино Село

- новоформирана грађевинска парцела 10 формира се од дела катастарске парцеле бр. 503 КО Лукино Село

- новоформирана грађевинска парцела 11 формира се од дела катастарске парцеле бр. 528 КО Лукино Село

- новоформирана грађевинска парцела 12 формира се од делова катастарских парцела бр. 555 и 556 КО Лукино Село.

### Регулационе и грађевинске линије и њихов међусобни однос

Регулациона линија прати границу обухвата Плана, осим на делу где је за регулациону линију узета постојећа регулациона линија између парцела 12197/1, 12197/2 и 12219 (граница између финкционалних целина I и II) и линија експропријације парцеле 12197/2 (Лист 3).

Грађевинска линија поклапа се са регулационом линијом (Лист 3).

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ЦЕЛИНУ I

Општински пут Зрењанин – Лукино Село изградити у потпуности према Закону о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005) и према следећим правилима:

- положај трасе: у оквиру дефинисаних регулационих линија

- број саобраћајних трака: 1+1 са обостраним ивичним линијама

- ширина саобраћајних трака: 3m по траци

- ширина ивичних линија: 0.3m по линији

- попречни пад: min 2.5%, једностран

- нивелациони услови и подужни профил: неопходно је издићи нивелету изнад терена и трасу поставити у насип како би се избегли проблеми са водом и постигло ефикасно одвођење, како површинске воде са коловоза, тако и воде из трупа пута

- одводњавање: отвореним упијајућим каналима или слободним отицањем низ косине насипа (одговарајућим падом),  на оним местима где није могуће изградити канале за прихват атмосферских вода

- банкине: обостране ширине min 1m, са попречним падовима 4% од ивице коловоза ка отвореним упијајућим каналима или терену

- коловозна конструкција: за 11.5t оптерећење

- ојачање постојеће коловозне конструкције: урадити на почетку и крају деонице где се врши уклапање планираног пута у постојећи коловоз

- објекти пута (мостови и пропусти): изградити према водопривредним условима и према условима власника канала, а у свему према законима, правилницима, стандардима и нормативима за ове врсте објеката

- саобраћајна сигнализација (хоризонтална и вертикална): израдити у свему према законима, правилницима, стандардима и нормативима за ову област

- опрема пута (заштитне ограде, смерокази и јавна расвета): изградити у свему према законима, правилницима, стандардима и нормативима за ову област

- озелењавање:

- након изградње пута земљиште очистити од остатака грађевинског материјала и фино испланирати

- после ницања аутохтоне травне вегетације, површину машински косити у неколико наврата све док се не формира природни травњак у коме доминирају врсте из фамилије Graminea

- дуж пута на удаљености од 7m од ивице коловоза, формирати дрворед од исте врсте са једнодобним садницама

- забрањена је садња алохтоних (инвазивних) биљних врста

- садњу обавити у јамама димензија 50×50×50cm на растојању од 7m. садњу обавити у време мировања вегетације по могућности у јесење – зимском периоду

карактеристични попречни профили пута

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ЦЕЛИНУ II

Минимална површина парцеле: 225m2

Минимална ширина парцеле: 9m

Степен заузетости: max 60%

Индекс изграђености: max 1.8

Спратност: max П+1+Пк

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле:

- објекти морају бити удаљени од бочне границе парцеле min 0.6m

- уз сагласност корисника суседне парцеле објекти се могу постављати и на мањој удаљености

- на фасадама објеката који су удаљени од границе суседне парцеле мање од 2m могу се предвидети само отвори са парапетом од 1.8m од коте пода објекта.

Најмања међусобна дозвољена удаљеност објеката: 3m

Приступ парцелама: из Улице Ослобођења

Начин обезбеђивања места за паркирање: решити у оквиру парцеле

Услови прикључења на комуналну инфраструктуру: задржавају се постојећи прикључци, а евентуални нови према условима надлежних предузећа.

Услови заштите суседних објеката:

- на регулационој линији ограде се постављају тако да ограда, стубови и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује

- врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије

- зидана ограда између парцела подиже се уз сагласност суседа

- висина ограде може бити до 2m

Хоризонтални габарити објеката: морају бити у оквиру дефинисане грађевинске линије.

Архитектонско и естетско обликовање објеката:

- објекте пројектовати и градити од савремених, квалитетних материјала, са одговарајућом термо и хидро изолацијом, а у складу са важећим прописима

- фундирање објеката вршити у складу са геомеханикoм терена и важећим прописима

- посебну пажњу посветити обликовању објеката и уређењу слободних (неизграђених) површина парцела.

- у архитектури објеката препоручује се једноставан, модеран израз.

Озелењавање парцела: површина за озелењавање у оквиру грађевинске парцеле min 15%.

## УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Просторним планом подручја посебне намене Специјалног резервата природе ''Стари Бегеј - Царска бара'' над простором који је обухваћен Планом детаљне регулације коридора општинског пута Зрењанин – Лукино Село успостављен је режим заштите II степена. У II степену заштите утврђује се ограничено и строго контролисано коришћење природних богатстава док се активности у простору могу вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра без последица по његове примарне вредности. Ове мере према Решењу о претходној заштити важе и за локалитет Мужљански рит.

Дозвољене су само оне активности у простору које омогућавају унапређење стања и презентацију природног добра без последица по његове примарне вредности.

Мере заштите подразумевају мере забране при иѕвођења радова и експлоатацији пута које се односи на  загађивање земљишта, ваздуха и воде.

Подручје обухваћено Планом представља просторну целину са планираним објектима, пратећим садржајима и инфраструктуром чија реализација доводи о трајних промена земљишта, као необновљивог природног ресурса у грађевинско.

Током извођења земљаних радова приликом изградње  објеката може се нарушити слојевита структура земљишта.

На квалитет и стање зрмљишта утиче одвијања саобраћаја чија је последица таложење издувних гасова и честица на коловозној површини и пратећим елементима, које се падавинама и прањем спирају, просипање товара у саобраћају,  одржавање пута уз у зимским месецма услед употребе соли, акцидентна процуривања нафте и нафтних деривата, генерисање отпада и његово неконтролисано одлагање, обим саобраћаја и структура токова у саобраћају, конфигурација околног терена.

Утицај путног саобраћаја на загађење ваздуха може бити анализиран са два аспекта: у фази изградње и у фази експлоатације.

Загађење ваздуха ће се јавити као последица планираних активности, тако што се  у току радова може створити већа количина прашине, као и употреба грађевинских машина која углавном раде на фосилна горива.

У експлатационој фази загађења се могу јавити од издувних гасова у зависности од обима саобраћаја и структура токова у саобраћају.

У случају непоштовања овим Планом прописаних параметара, услова и мера, као и услова прописаних од стране надлежне институцује ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад, могуће је очекивати појаву угожавања и нарушавања стања прописаног режима и  квалитета вода, нарочито квалитета подземних вода.

Главне изворе загађења представља: одвијање саобраћаја, падавине и прашина током грађевинских радова.

Утицај буке на посматраном подручју проучава се са аспекта његове две фазе: фазе изградње предметног пута и фазе експлоатације.

Фазу изградње у погледу буке карактериће рад грађевинских машина и постројења лоцираних уз пут који се гради. Извор буке у току радова су тешке грађевинске машине и њихов саобраћај повезан са извођењем радова.

У фази експлоатације бука је најистакнутији нематеријални извор загађења у путном саобраћају

### Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну средину

На основу  идентификованих основних проблема квалитета животне средине у зони Плана и непосредног окружења, дате су мере за спречавање штетних утицаја на животну средину и увећање позитивних ефеката са мерама заштите простора и животне средине:

- поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења

- поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузеча

- одводњавање пута којим се неће угрозити околна средина;

- редукција и смањење буке у фази изградње предметног пута

- оргнизована и контролисана евекуација комуналног отпада са планираног простора на прописан начин од стране надлежног комуналног предузећа

- мере чишћења и уклањање вегетације треба свести на најмању могућу меру, само онолико колико је потребно за извођење радова, а после изградње предметног пута обавезно је озелењавање.

Заштита животне средине поред основних елемената заштите - система сакупљања и одвођења технолошких вода, система сакупљања и одвођења отпадних и атмосферских вода, система елиминације отпадних материја из околног простора, усаглашавање нивоа вибрације и буке са прописаним вредностима и озелењавања угрожених и деградираних простора, а у складу са  члановима 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 и 76 Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије бр.135/2004 и 36/2009)  императивно подразумева континуално праћење стања животне средине – мониторинг.

Учесталост мерења параметара прописаних одговарајућим мониторингом може се мењати, зависно од тога да ли ће бити одступања од законом прописаних вредности или ако се закони промене. Сви правилници не одређују број мерења на годишњем нивоу, већ оне зависе од процене утицаја појединих параметра на животну средину.

Карактер, интензитет, сложеност, реверзибилност, трајање, учесталост, кумулативна и синергијска природа утицаја, могу се разматрату као утицаји Плана на окружење и утицаји из непосредног и ширег окружења.

Планирани коефицијенти изграђености и заузетости, реализација појединачних Пројеката, представља добро понуђено решење са аспекта еколошке прихватљивости, рационалности и одрживости.

Применом мера заштите на обухваћеном подручју у Плану, простор је могуће уредити, изградити, инфраструктурно опремити и користити на еколошко одржив и прихватљив начин.

## УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

### Услови заштите природних добара

Већи део трасе општинског пута Зрењанин – Лукино Село налази се у оквиру Специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара''. Само подручје Резервата сврстано је у категорију природних добара на којима се по међународним критеријумима, подразумева ограничавање људских активности. Заштита подручја је од изузетне важности за трајну добробит природних вредности од националног и европског значаја.

На подручју Резервата успостављени су режими заштите I, II и III степена.

Траса предметног пута пролази кроз подручје које је под II степеном заштите.

У II степену заштите утврђује се ограничено и строго контролисано коришћење природних богатстава док се активности у простору могу вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра без последица по његове примарне вредности.

### Услови заштите културних добара

На простору обухваћеним Планом до сада нема евидентираних споменика културе нити добара под претходном заштитом.

### Посебни услови заштите природних и културних добара

Уколико би се у току извођења грађевинских и других радова наишло на археолошко налазиште, археолошке предмете као и природно добро (за које се претпоставља да има својство природног споменика), извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе Зрењанин или Завод за заштиту природе Србије – радна јединица у Новом Саду, као и да предузме мере да се не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.

## УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

Заштита од пожара подразумева низ мера са циљем спречавања настанка пожара и ублажавања последица уколико до њега дође.

Урбанистичке мере заштите од пожара односе се на изграђеност парцеле,  на међусобну удаљеност објеката, тако да и после урушавања саобраћајнице буду проходне. Угроженост од пожара умногоме зависи и од материјала од којих су објекти грађени, начина складиштења запаљивих материја.

Ради заштите од пожара, објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.

Опрема, средства и уређаји за гашење пожара пројектоваће се на основу процене угроженог пожарног оптерећења и на основу важећих законских прописа. Пројектовање свих инсталација и опреме биће изведено тако да омогући несметано функционисање система ППЗ као и кретање ватрогасне службе, уколико се укаже потреба.

Систем заштите од пожара чине и превентивне мере (периодично испитивање опреме, контрола исправности противпожарне опреме, обука запослених) и оперативне мере (гашење пожара, учествовање у санацији у случају опасности).

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: олујних ветрова, снежних наноса, изненадних провала облака, поплава и земљотреса.

Приликом пројектовања, изградње и употребе објеката код мера заштите од елементарних непогода објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са одговарајућим прописима и стандардима:

- објекти морају имати добру оријентацију

- објекти морају бити предвиђени на максимални удар ветра

- објекте градити од материјала отпорних на утицаје снега, кише и ветра

- ради заштите од поплава и подизања подземних и процедних вода све     техничке уређаје предвидети на безбедној коти

- зимска служба ће решавати питање снежних наноса и леда.

Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама подручје на коме се налази шодручје обухваћено Планом припада области ретких и умерених земљотреса јачине до 7° MCS.

# ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

ЛИСТ 1: ШИРА ДИСПОЗИЦИЈА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

ЛИСТ 2: КАТАСТАРСКО – ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ

ПРОСТОР ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

ЛИСТ 3: ПОДЕЛА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

ЛИСТ 4: ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ЛИСТ 5: ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ – САОБРАЋАЈНО

РЕШЕЊЕ